重庆钢铁0号码头及其配套项目环境影响评价公众参与第二次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，我单位现就“重庆钢铁0号码头及其配套项目”的环境影响评价工作特向公众公告下列信息：

一、建设项目情况简述

建设项目名称：重庆钢铁0号码头及其配套项目

项目建设地点：重庆钢铁厂址的西南部

建设项目性质：新建

项目建设规模：建设1000吨级（兼顾3000吨级）散货泊位1个，同时建设中转料场、转运站和皮带机等配套设备，设计年吞吐量130万t/a。

项目总投资：10739.32万元

二、项目建设对环境可能造成的影响概述

（一）大气环境影响概述

项目主要大气污染源包括货物装卸中产生的粉尘、装卸机械和运输车辆产生的尾气以及船舶外排废气等。其中，堆场和装卸起尘为本项目最主要的污染来源，通过加强洒水，增大货物含水率及空气湿度，可有效减轻货物堆场和装卸对周围环境的不利影响。另外，运输扬尘的产生跟堆场、装卸扬尘息息相关，当堆场和装卸扬尘得到有效控制和减少后，可使道路积尘量减少，从而运输扬尘得到控制。同时，还应加强道路的清扫冲洗，尽量减少道路积尘量，减轻环境不利影响。

项目运输车辆及机械带来的燃油尾气属于无组织排放，各类污染物主要是通过自然环境稀释扩散、难以进行针对性的治理。但根据公式可知，尾气排放与车速和载重等有关，因此，可通过限制车速（经济车速）和禁止超载等管理手段来减轻尾气对周围环境的不利影响。船舶废气经过空气稀释扩散，并且居民点最近距离均在500m以上，船舶外排废气影响小。

（二）水环境影响概述

项目废水主要包括进港船舶废水等生产废水和工作人员生活污水。其中进港船舶废水包括船舶舱底废水、船底油污水和船舶生活污水。根据有关规定，项目进港船舶的的舱底废水、船底油污水和生活污水分别经船上污水处理设施收集处理，经处理达《船舶水污染物排放标准》（GB 3552-2018）后至海事局指定的水域排放，不在本工程所在江段排放。项目运营期员工饮食、住宿等均依托重庆钢铁主体工程进行，产生的生活污水均接入重庆钢铁中央污水处理厂，处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后，排入长江。综上，本项目废水对周边地表水环境影响小。

（三）声环境影响概述

项目噪声源主要为设备运行时设备噪和船舶鸣笛产生的交通噪声等，船舶发动机噪声源强可达90dB(A)。通过采取隔声减震等防治措施后，各厂界噪声值昼间夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对周边环境影响较小。

（四）固体废物影响概述

项目营运期产生的固体废物主要为船舶固废和员工生活垃圾。其中进港船舶固体废物包括清仓垃圾和船舶人员生活垃圾等，本码头不接收进港船舶产生的固体废物，船舶废物统一交由全部交重庆市三峡库区(长寿区)船舶废弃物接收站收集处置，禁止投入水域，对环境影响小。

项目运营期员工饮食、住宿等均依托重庆钢铁主体工程进行，产生的生活垃圾定期交城镇环卫部门统一处理。

综上所述，拟建项目产生的固体废物均得到妥善处置，对环境的影响较小。

（五）生态环境影响概述

本项目营运后，由于水上运输量增加，导致船舶增加，船舶将占用航道，特别是深水航道，这就使得鱼类洄游通道和栖息的水域空间变得狭小。但鱼类对障碍物具有一定的回避本能。从江段地形来看，码头加上船舶不占主航道，对于鱼类的洄游将不产生阻隔作用。拟建码头位点的深水航道居中，此处江面航道较宽，码头船舶对鱼类的影响相对较小。

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

为了预防和减轻项目运行后可能对环境造成的影响，本项目将采取相应的环保治理措施，减轻不良环境影响。拟采取以下环境保护措施：

（一）大气环境保护措施

1. 配备洒水车，对港区道路、码头面、堆场及时清扫并洒水，防止流动机械在运行过程中的扬尘，减少粉尘排放。

2 选用排放污染物少的环保型高效装卸机械和运输车辆，同时加强机械、车辆的保养、维修，使其保持正常的运行。

3 使用合格的燃料油，并使其充分燃烧。

4 转运站配套除尘设备，降低废气对周边环境的影响。

（二）水环境保护措施

1 进港船舶污水分别经船上污水处理设施收集处理达《船舶水污染物排放标准》（GB 3552-2018）后至海事局指定的水域排放，不得在本工程所在江段排放。

2 生活污水接入重庆钢铁中央污水处理厂，处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后排放。

（三）声环境保护措施

1 项目优选低噪声设备，并采取隔声减振措施，降低噪声对周围环境的影响。

2 船舶文明驾驶，加强进出港船舶鸣号管理。

（四）固体废物处理处置措施

1 船舶的清仓垃圾和船舶生活垃圾均交重庆市三峡库区(长寿区)船舶废弃物接收站收集处置，不在作业区处理，禁止投入水域。

2 生活垃圾集中收集后定期交城镇环卫部门统一处理。

四、环境风险后果和措施要点

本项目营运期的风险主要问船舶事故和交通事故。其中船舶事故是本项目最大可信事故，发生事故后可能出现燃油泄漏、货物下沉，影响水生生态、环境安全，为此，提出了应急措施、防范措施，在减少事故发生的同时，对可能发生的事故采取相应的应急措施，减去对水生环境的影响。码头项目的船舶事故，在码头运行过程不可避免，加强应急措施的防范和应急预案的演练，该项目的环境风险值会大大的降低。

五、环境影响评价结论的要点

拟建项目符合国家产业政策，符合长寿区总体规划，具有良好的社会效益、经济效益；建设单位只要严格落实报告书提出的环保治理措施，污染物可实现达标排放，对环境影响小，能为环境所接受，区域环境功能不会改变。

因此，从环保角度考虑，本工程在拟选场址建设是可行的。

六、环境影响报告书征求意见稿的查阅方式

网址： http://www.cqgt.cn/

纸质报告查阅方式：重庆钢铁安全环保部

七、征求意见的公众范围

征求公众意见的范围：被征求意见的公众包括受建设项目影响的公民、法人或者其他组织的代表，均可对本项建设的有关环保问题提出自己的要求和意见，我们在收到大家的意见后，会归纳整理，并给出有关意见的答复。

八、公众意见表的网络连接

网址：http://www.cqgt.cn/

九、公众提出意见的起止时间

2019年1月4日～2019年1月18日

（一）建设单位的名称及联系方式

建设单位：重庆钢铁股份有限公司

联 系 人：孙先生

联系电话：13618330020

（二）承担评价工作的环评机构名称及联系方式

环评单位：中煤科工集团重庆设计研究院

证书编号：国环评证甲字第3105号

联 系 人：彭先生

联系电话：023-68725101

重庆钢铁股份有限公司

二○一九年一月二日